## Slide 1: Rosserial
張高銘

## Slide 2: 安裝
打開Terminal
輸入指令:
  sudo apt-get install ros-<ros版本>-rosserial ros-<ros版本>-rosserial-arduino ros-<ros版本>-rosserial-server
  <ros版本>處要改為ros版本名稱
  Ex: sudo apt-get install ros-lunar-rosserial ros-lunar-rosserial-arduino ros-lunar-rosserial-server

## Slide 3: 架構
Roscore
Node2
Node1
serial_node.py
Arduino code

## Slide 4: Rosserial簡介
使用Rosserial的時候不需要改動原本的Ros程式
需要改動的是Arduino 程式
執行serial_node.py即可與Arduino溝通

## Slide 5: Arduino前置作業
Arduino IDE 本身並沒有所需的libary，需要自行製作
製作方式
  將Ros程式catkin_make過
  執行指令 rosrun rosserial_arduino make_libraries.py <library儲存路徑>
    <library儲存路徑>處需改為library要儲存到的路徑
    Ex: rosrun rosserial_arduino make_libraries.py sketchbook/libraries
  執行完成後，會出現ros_lib資料夾，把它加入Arduino IDE的library

## Slide 6: Arduino程式
引用製作好的ros libary
宣告一個NodeHandle
Subscriber收到msg執行的程式
參數為收到的msg
宣告一個Subscriber，設定名子為Wheelcmd，Subscribe的Topic為“wheels_cmd_executed”，收到msg後執行WheelsCmd
初始化NodeHandle
初始化Subscriber
執行NodeHandle

## Slide 7: Rosserial執行-1/2
執行指令 rosrun rosserial_python serial_node.py <Arduino port>
  <Arduino port>處需改為要使用的Arduino的port的名子
  Ex: rosrun rosserial_python serial_node.py /dev/ttyUSB0
  執行的時候可能會出現錯誤:/dev/ttyUSB0 permission denied.
    解決辦法 : 更改USB port的權限
    執行指令 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0

## Slide 8: Rosserial執行-2/2
執行結果應類似於

## Slide 9: 參考
Rosserial
  http://wiki.ros.org/rosserial
rosserial_Arduino
  http://wiki.ros.org/rosserial_arduino